Поглощение света. Основы фотометрии.

I.  Поглощение света и его особенности. Основной закон поглощения в дифференциальной форме.

Лучистый поток – это величина численно равная лучистой энергии, переносимой оптическим излучением в единицу времени.

Ф= W/t

[Ф]=Вт

поглощение – это явление ослабления лучистого потока по мере проникновения его вглубь вещества. Энергия оптического излучения при этом переходит в другие виды энергии.

Особенности поглощения:

- Поглощение зависит от вида поглощающего ввещества.

- Поглощение зависит от концентрации поглощфющего растворенного вещества.

- Поглощение зависит от толщины слоя вещества.

- Поглощение идет по закону убывающей экспотенциальной функции y=e-x

Закон поголощенимя установлен Бугером и Ламбертом.  Для однородной среды и монохроматичного излучения существует закон Бугера-Ламберта:

Слои вещества одинаковой толщины поглощают равные доли падающего на них монохроматического светового потока независимо от его абсолютной величины.

Дифференциальная форма закона:

(о	(ι

dx

где l – толщина слоя вещества,

dx – толщина слоя вещества

# Фо - неослабленный лучистый поток

Фх – лучистый поток падающий на элем слой dx

Ф( – ослабленный лучистый поток на выходе из пластины.

dФх – это лучистый поток поглощаемый элементарным слоем

Лучистый поток поглощаемый слоем dx прямо пропорционален лучистому потоку падающему на этот слой Фх и толщине этого слоя dx.

dФх~Фхdx

Rx – показатель поглощения Rx[m-1 ]

Он зависит от вида, поглощающего вещества и от длины волны.

Rx[m-1 ] знак “-”показывает убыль энергии.

Следствие из закона:

1.    dФх /  dx = R( Фх

dФх /  dx  -   Это         абсолютная скорость поглощения.

Абсолютная  скорость поглощения прямо пропорциональна лучистому потоку падающему на этот слой.

2. dФх / Фхdx  = -R(

dФх / Фхdx  -    Относительная скорость поглощения

Относительная скорость поглощения = показателю поглощения и в этом физический смысл величины R(

Закон Бугера-Ламберга в интегральной форме.

dФх= -RxФхdx – закон в дифференциальной форме.

Произведем разделение переменных

dФх/Фх=-Rxdx

Проинтегрируем обе части:

∫ dФх/Фх=-Rx ∫dx;       ln Фх│ = -  R( │

(nФ( –(nФо= -Rx( – (-R(O)

(nФ( –(nФо = -Rx(

(n * Ф(/Фо = - R(l

Избавимся от (n

Фl/Фо=е -к(l               ФL=Фо е -к(l

Графическая интерпритация закона Бугера-Ламберга.

График показывает что поглащение быстро растет с увеличением толщины пластины.

V поглащения прямо пропорционально показателю поглащения К.

Все вещество обладает избирательным поглащением.

Для кожи человека 300нм для оконного стекла такая длина волны является областью поглащения а кварцевое стекло пропускает эту длину волны.

Зависимость   R( от концентрации.

Правило Бера. Закон Бугера-Ламберга Бера.

Когда свет поглащается молекулами вещества. раств-ого практически в непоглощающем р-ле, показатель поглащения зависит от концентрации.

R(~с

R(=   с

Правило Бера

Не зависит от концентрации и не характерен для молекул поглащающего вещества.

Фl=Ф0l –  cl

L=2,7=10 0,43

Фl=Ф0 10 -0,43   cl

0,43     =       Приведенный коэфицент поглащения

Фl=Ф0 10  cl

Оптическая плотность.

При практическом использовании закона Бугера-Ламберга возникают на удобства т.к. зависимость между Фl и концентрацией С не линейная. Чтобы получить линейную зависимость вводят величину которая называется оптическая плотность.

D=lg Ф0/Фl

Фl=Ф0 10  cl              Фl/Ф0=10  cl

lg Фl/Ф0=lg10  cl

lg Фl/Ф0=-   cl

-lg Фl/Ф0 =-   cl                             D=     cl

lg (Фl/Ф0)-1=   cl

lg Ф0/Фl =     cl

# Text boxes

(х

(

dФх= R(Фхdx

R1>R2

R2

Фо

Фl

(